DreamStalker Pro

CLSE (Clock Setup) — установка текущего времени
UtSE (Wake Up Timer Setup) — установка выдержки таймера

Cotr (Counter of Triggering) — количество срабатываний за ночь
CLtr (Clock of Triggering) — временные точки срабатывания

[d-05] (Detector Sensitivity) — установка чувствительности датчика (от 0 до 20)
0 – максимальная чувствительность прибора.

[du-0] (Duplex) — дуплекс метод (от 0 до 3)
0 – выключен, 1 – легкий, 2 – средний, 3 – интенсивный режим. Включение этого режима отменяет действие предустановок Wake Up и Ручных настроек.

[AL-0] (Alarm) — включение/выключение будильника
0 – будильник выключен , 1 – включен.

[UP-2] (Wake Up) — режим пробуждения (от 0 до 3)
0 – ручные настройки;
1-й режим: яркость – 3, звук выключен, длительность – 2 сек.;
2-й режим: яркость – 6, звук выключен, длительность – 6 сек.;
3-й режим: яркость – 9, громкость – 2, длительность – 10 сек.
Скважность сигналов для всех трех режимов – 4.

Ручные настройки
Выбран режим [UP-0] и дуплекс-режим выключен [du-0].

[Fr-2] (Frequency) — частота сигналов пробуждения (от 1 до 5)
Количество световых и звуковых сигналов в секунду.

[Od-4] (Off-Duty Factor) — скважность сигналов пробуждения (от 3 до 9)
Чем выше устанавливается значение, тем длиннее становятся световые и звуковые сигналы, а паузы между ними – короче.

[br-3] (Brightness) — яркость световых сигналов (от 1 до 9)

[LE-3] (Level) — громкость звуковых сигналов (от 1 до 9)

[F-07] (Duration of a Series of Flashes) — длительность серии вспышек (от 0 до 99 секунд). 0 – световые сигналы выключены.

[S-07] (Duration of a Series of Sound Signals) — длительность серии звуковых сигналов (от 0 до 99 секунд). 0 – звуковые сигналы выключены.

EnSE (Enhancement Setup) — меню расширенных настроек

Before (bE-0) — воспроизведение всех голосовых сообщений из директории BEFORE перед световыми и звуковыми подсказками. 0 – выключено, 1 – включено.

After (AF-0) — воспроизведение всех голосовых сообщений из директории AFTER после выдачи световых и звуковых подсказок. 0 – выключено, 1 – включено.

Scenario (Sc-0) — воспроизведение из выбранной директории  всех голосовых сообщений после выдачи световых и звуковых подсказок (от 0 до 9). 0 – выключено, от 1 до 9 – включено и выбрана директория от SLEEP01 до SLEEP09 соответственно.

Recording (rd-0) — разрешение на включение автоматического диктофона для записи сновидений. 0 – выключено, 1 – включено.

Level of Volume (LE-5) — уровень громкости воспроизведения музыки и голосовых сообщений (от 1 до 9).

Tune (tu-0) — воспроизведение из директорий TUNES01 - TUNES09 музыки для релаксации и улучшения засыпания (от 0 до 9). 0 – выключено, от 1 до 9 – включено и выбрана директория от TUNES01 до TUNES09 соответственно.

Delete Dictaphone messages (dELE) — удаление всех сообщений из директории RECORDS.

Flutter (FL-0) — включение вибрации дополнительно к световым или звуковым подсказкам (от 0 до 9). 0 – выключено, от 1 до 9 – включено с соответствующей мощностью вибрации. Вибрация не используется при включенном дуплекс-режиме.

Speaker (SP-1) — управление включением встроенного динамика.
1 – динамик всегда включен, звук выводится на динамик и на наушники одновременно, 0 – динамик всегда выключен, звук выводится только на наушники.

CHUP (Check of Wake Up Signal) — проверка сигналов пробуждения
CHdt (Check of Detector) — проверка детектора движения
SEtd (Set Default Settings) — установка всех настроек по умолчанию

Кнопка ON/OFF – включение/выключение питания прибора;
Кнопка SELECT – вход в меню настроек/выбор пункта меню/выход из меню;
Кнопка ENTER – вход в выбранный пункт меню;
Кнопка [+] – увеличение значения;
Кнопка [-] – уменьшение значения;
Кнопка CHECK – проверка на реальность и другие функции.

Для стабильной работы прибора используйте батарейки системы ALKALINE.